# Inventarkontrollblatt Gewässer

| Objekt: Waldbach | Datum: 24.10.06 |
| --- | --- |
| Eigentümer: Kanton Aargau | Abt. Landschaft und Gewässer |
| Flurname: Rank / Inneres Eggstell | Inventar-Nr.: G 3 |
| Gewässername: Buchholde 1 | Bach-Nr.: 5.00.181 |
| Gewässerführung: Offen: 243 lm | Dolung: 0 lm |
| Koordinaten: 660.450 / 237.650 | Höhe ü. M.: 555 m |

Beschreibung:

Das Bächlein entspringt aus Röhren, aus Wiesland-Entwässerungen und dem Überlauf des Resevoirs (Name). Das Gewässer verläuft zuerst längs des Waldrandes unterhalb des Waldweges verläuft es wild im Wald. Dort bilden sich zum Teil stehende und austrocknende Gerinne und Tümpel. Eine massive Tuffbildung ist vorhanden.

Schutzziel:

Erhaltung und offene Führung des Waldbächleins. Förderung eines artenreichen Saumes längs des Waldrandes.

Gestaltungsmassnahmen:

Schaffung eines artenreichen und stuffigen Waldrandes mit einheimischen Gehölzen. Schaffung eines 2 bis 3 Meter breiten Kraut- u. Saumstreifens längs des Gewässers innerhalb des Kulturlandes.

Pflegemassnahmen:

Der Waldrand muss periodisch und selektiv gepflegt werden. Der Kraut- und Saumstreifen darf nur einmal jährlich geschnitten werden. Ein angemessener Düngeschutzstreifen ist einzuhalten. Es dürfen keine Düngestoffe ins Gewässer gelangen.

| Datum: | Massnahmen / Tätigkeiten | Wer | Kosten |
| --- | --- | --- | --- |
| Nov. 2005 | Waldrand aufgelichtet, Röhre und Bachsohle teifer gelegt | Forstbetrieb und Gem. Meisterschwanden |  |